ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

МБУ "Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 (объект культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль застройки центра», 1940–1960 гг.: 
Дом жилой с кинотеатром «Родина», 1954 г.»)

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основное мероприятие «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство».

Мероприятие «Капитальный ремонт».

Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования город Норильск на 2018 год.

Площадь/объем  для проведения  работ – 1 360,8 м2.

Сроки выполнения работ - по 22.06.2018.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект культурного наследия регионального значения: «Ансамбль застройки центра», 1940–1960 гг.: Дом жилой с кинотеатром «Родина», 1954 г.» входит в состав ансамбля застройки центра города Норильска. Расположен на Ленинском проспекте, формирует участок южного фронта застройки проспекта к западу от Гвардейской площади.

Крупный пятиэтажный корпус, кирпичный оштукатуренный, в плане имеет П-образную структуру.

Предмет охраны утверждён решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 №345, приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 05.09.2016 №560 «Об определении состава объекта культурного наследия, включённого в реестр»: 241620541770005 от 09.11.2016 №48031-р (ансамбль), 241610541770055 от 09.11.2016 № 48761-р (Ленинский пр., 7).

Границы территории утверждены приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 21.11.2016 № 734 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия».

- ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.03.2017 № 10/17 разработать проектную и рабочую документацию по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта внутренних помещений, системы вентиляции; устройства системы видеонаблюдения; выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного населения:

Раздел 1 «Предварительные работы»

    - Исходно-разрешительная документация.

    - Краткая историческая справка по опубликованным материалам.

    - Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с визуальным осмотром и его атрибуции.

    - Акт технического состояния объекта и степени (процента) утрат его первоначального физического облика.

    - Материалы протокольно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схемы её осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

    - Заключение о предварительном инженерном обследовании объекта.

    - Заключение о возможности приспособления встроенного помещения кинотеатра «Родина» объекта культурного наследия для современного использования.

    - Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия.

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

    - Историко-архитектурные натурные исследования.

    - Инженерно-технические исследования.

    - Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Необходимый состав проектной документации по разделу «комплексные научные исследования» уточнить по результатам «Предварительные работы»

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Эскизный проект

    - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

    - Архитектурные решения.

    - Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

    - Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту.

Проект

    - Пояснительная записка с исходными данными по подготовке проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями.

    - Архитектурные решения (планы, фасады, разрезы).

    - Конструктивные решения.

    - Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

    - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

    - Проект организации реставрации.

    - Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

    - Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту культурного наследия;

    - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;

    - Сметы локальные и сводный сметный расчёт на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

    - Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части оснащённости объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

    - Согласие (подлинник) собственника объекта культурного наследия либо пользователя объектом культурного наследия.

В случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта, разработку проектной документации осуществить в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации (собрание законодательства Российской Федерации: 2005, №1, ст. 16; №30 (ч. 1), ст. 3128; 2016, №1 (ч. 1), ст. 22, ст. 79; №26 (ч. 1), ст. 3867; №27 (ч. 2), ст. 4302, ст. 4303, ст. 4305).

Раздел 4 «Рабочая проектно-сметная документация»

Разработать рабочую документацию, руководствуясь методическими рекомендациями научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия» и в соответствии со строительными нормами и правила проектирования, не противоречащим интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

Обеспечить получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Все материалы и оборудование, указанные в проектно-сметной документации, должны быть согласованы с заказчиком.

  - При разработке проектно-сметной документации учесть применение современных материалов, пригодных для районов Крайнего Севера, и отвечающие правилам и требованиям нормативной документации: СНиП, СанПиН, ВСН, пожарной безопасности и в соответствии с их функциональным назначением.

  - К выполнению работ допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников культуры) народов Российской Федерации (пункт 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»).

  - Работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленным в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

  - Состав и оформление проектно-сметной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

  - Проектно-сметную документацию представить в 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате РDF (описательная часть, графическая часть).

  - Проектно-сметную документацию необходимо выполнить в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);

- Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в действующей редакции);

- СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной защиты»;

- СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

- СП 118.13330.2012* «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.03.2017 № 10/17;

- планы этажей.