ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7» 
(объект культурного наследия регионального значения 
«Комплекс застройки центра, 1940–1950 гг.»; ул. Севастопольская, д. 7)

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальная программа: «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2020 гг.

Основного мероприятия : «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

Мероприятие : «Капитальный ремонт».

Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования город Норильск на 2017 год.

Сроки выполнения работ – с момента заключения контракта до 15.07.2018.

Площадь/объём для проведения работ – 26 887 м3/2 корпуса.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект культурного наследия регионального значения: «Комплекс застройки», 1940–1950 гг.; ул. Севастопольская, д. 7» расположен в Центральном районе города Норильска, на улице Севастопольской д. 7 (2 корпуса).

Предмет охраны утверждён решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345.

Границы территории утверждены приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 21.11.2016 № 734 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия».

Памятник включает в себя сооружения:

- корпус 1– 44,46х15,83м, трехэтажное;

- корпус 2 – 68,54х15,56м, четырехэтажное.

- конструктивная схема – неполный каркас с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами, кирпичными колоннами. Несущими конструкциями перекрытий является дощатый настил по деревянным балкам.

- пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы: продольных и поперечных стен, перегородок; деревянных балок перекрытий.

- ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 23.05.2017 №22/17 разработать научно-проектную документацию в частях:

Раздел 1 «Предварительные работы»

    - Исходно-разрешительная документация.

    - Краткая историческая справка по опубликованным материалам.

    - Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с визуальным осмотром и его атрибуция.

    - Акт технического состояния объекта и степени (процента) утрат его первоначального физического облика.

    - Материалы протокольно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схемы её осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

    - Данные о величине физического износа конструктивных и архитектурных элементов.

    - Заключение о предварительном инженерном обследовании объекта.

    - Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования под размещение административных учреждений.

    - Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия.

    - Программа научно-исследовательских работ.

    - План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия.

    - Предварительные предложения по реставрации и очерёдности производства работ.

    - Сметный расчёт по укрупнённым показателям в целях определения стоимости в целях определения стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия.

    - Проект предмет охраны объекта культурного наследия.

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

    - Историко-архивные и библиографические исследования.

    - Историко-архитектурные натурные исследования.

    - Инженерно-технические исследования в том числе обмерные и обследовательские работы для разработки планов помещений с учётом текущих изменений.

    - Исследования по объёмным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования.

    - Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Возможна корректировка необходимого состава проектной документации по разделу «Комплексные научные исследования» по результатам раздела «Предварительные работы».

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

    - Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

    - Архитектурные решения.

    - Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Проект

    - По определению автора проекта.

В случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта, разработку проектной документации осуществить в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации (собрание законодательства Российской Федерации: 2005, №1, ст. 16; №30 (ч. 1), ст. 3128; 2016, №1 (ч. 1), ст. 22, ст. 79; №26 (ч. 1), ст. 3867; №27 (ч. 2), ст. 4302, ст. 4303, ст. 4305).

Раздел 4 «Рабочая проектно-сметная документация»

Разработать рабочую документацию, руководствуясь методическими рекомендациями научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия» и в соответствии со строительными нормами и правила проектирования, не противоречащим интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

Сметную документацию на строительно-монтажные (ремонтно-строительные) и пусконаладочные работы выполнить в базовых ценах 2001 года с использованием Территориальных сметных нормативов, утверждённых приказом министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 12.11.2010 № 237-о для VI зоны Красноярского края (г. Норильск) с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) и пусконаладочных работ, разработанных филиалом федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Красноярскому краю с учётом рекомендательных писем  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на момент составления сметной документации.

Стоимости материалов, изделий и конструкций определяются на основании сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001.

В случаях, когда стоимость материалов невозможно определить по сборникам сметно-нормативной базы ТЕР-2001, необходимо осуществить мониторинг цен на материальные ресурсы, стоимость которых определяется на основании не менее 3-х прайс-листов, предлагаемых различными поставщиками, информация о которых имеется в свободном доступе (на сайтах в сети «Интернет»), либо путем запроса, после чего включается в состав сметной стоимости объекта (ТСН81-2.2007 «Указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы Красноярского края», п. 4.2; МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», п. 4.25; письмо Министерства регионального развития РФ от 17.11.2009 № 38292-ИП/08).

В прайс-листах, подтверждающих стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе ТЕР-2001, указываются наименование поставщика и дата составления документа. Прайс-листы прошиваются (с указанием количества сшитых страниц), пронумеровываются и скрепляются печатью и подписью. Титульный лист тома с прайс-листами согласовывается заказчиком с указанием должности ответственного лица и расшифровкой подписи.

В сметной документации в графе «Обоснование» указывается наименование «прайс-лист» без наименования поставщика со ссылкой на соответствующие страницы и пункты в томе с прайс-листами на материалы. В графе «Наименование работ и затрат» под строкой описания работ и затрат выполняется пересчёт текущих цен в базисный уровень цен с применением индексов удорожания на материалы, действующих на момент составления сметной документации с учётом доставки материалов в Норильский промышленный район (ТСН 81-2.2007 «Указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы Красноярского края» п. 6.5; письмо Министерства регионального развития РФ от 31.08.2009 №28526-ИП/08).

Обоснованием включения в сметную документацию стоимости заказного оборудования согласно разработанному проекту, необходимого при выполнении работ, являются прайс-листы от завода-изготовителя.

В прайс-листах, подтверждающих стоимость оборудования с учетом доставки в Норильский промышленный район, указываются наименование завода-изготовителя и дата составления документа. Прайс-листы прошиваются (с указанием количества сшитых страниц), пронумеровываются и скрепляются печатью и подписью. Титульный лист тома с прайс-листами согласовывается заказчиком с указанием должности ответственного лица и расшифровкой подписи.

В сметной документации в графе «Обоснование» указывается наименование «прайс-лист» без наименования поставщика со ссылкой на соответствующий пункт в томе с прайс-листами на оборудование. В графе «Наименование работ и затрат» под строкой описания работ и затрат выполняется пересчёт текущих цен в базисный уровень цен с применением индексов удорожания на оборудование, действующих на момент составления сметной документации.

Стоимость в прайс-листах должна указываться в рублёвом исчислении.

В случае указания в ведомости материальных ресурсов товарных знаков материалов или оборудования, необходимо указать «или эквивалент» с указанием технических характеристик, по которым будет устанавливаться эквивалентность.

Обеспечить получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Разработка проектно-сметной документации на всех этапах подлежит обязательному согласованию с заказчиком.

  - Все материалы и оборудование, указанные в проектно-сметной документации, должны быть согласованы с заказчиком.

  - При разработке проектно-сметной документации учесть применение современных материалов, пригодных для районов Крайнего Севера, и отвечающие правилам и требованиям нормативной документации: СНиП, СанПиН, ВСН, пожарной безопасности и в соответствии с их функциональным назначением.

  - К выполнению работ допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников культуры) народов Российской Федерации (пункт 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»).

  - Работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленным в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

  - Состав и оформление проектно-сметной документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

  - Проектно-сметную документацию представить в 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в формате РDF (описательная часть, графическая часть).

  - Проектно-сметную документацию необходимо выполнить в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);

- Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в действующей редакции);

- СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной защиты»;

- СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»;

- СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 23.05.2017 №22/17.